ГЕОЕЛЕКТРИЧЕН МОДЕЛ НА КОЧАНСКАТА ДЕПРЕСИЈА

1Благица Донева, 2Љупче Ефнушев, 1Ѓорги Димов, 1Сања Постолова

1Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за природни и технички науки, Гоце Делчев 89, Штип, Македонија, blagica.doneva@ugd.edu.mk, gorgi.dimov@ugd.edu.mk

2Министерство за економија, Сектор за минерални суровини, Скопје, Македонија, ljupce.efnusev@economy.gov.mk

Апстракт

Геоелектриката е гранка на геофизиката која ги изучува и следи електричните и, заедно со геомагнетизмот, електромагнетните полиња на Земјата. Геоелектричното картирање и сондирање претставуваат две основни методи на геоелектрично истражување на земјината внатрешна градба.

Во овој труд ќе биде презентиран процесот на геоелектрични мерења на Кочанско поле. Oпишана е постапката на мерење, обработката на податоците, добиените модели и профили на средината и корелацијата помеѓу моделите и геолошката средина.

Современите компјутерски системи и програми (софтвери) овозможуваат обработка на голем број податоци за релативно кратко време и моделите воедно можат да бидат повеќепараметарски. Трудот се темели на податоците од теренските мерења.

Клучни зборови: геоелектрика, модел, депресија, Кочани

ВОВЕД

Геоелектрични истражувања на Кочанска депресија се вршени со цел да се корелира геолошката градба на теренот со добиениот геоелектричен модел. Мерењата се вршени со помош на инструментот за геоелектрични мерења Terrameter SAS 1000, а резултатите се обработени со програмскиот пакет IPI 2 win. При мерењата е користена методата на специфичен електричен отпор.

Оваа метода овозможува добивање на квантитативи електрични податоци од теренските резултати добиени со испитувањата. На тој начин, може да се пресмета просечната отпорност на подземниот простор, со што се зголемува можноста за добивање на поточни резултати од методите на сопствен потенцијал. Со промената на вистинската отпорност по длабочина, може теренската работа да се поврзе со промената на длабочината на која се однесуваат електричните податоци добиени на површината на теренот. Оваа метода се состои во пропуштање на струја со позната јачина низ теренот кој го истражуваме и следење на падот на потенцијалот на струјата или некоја друга електрична големина која е поврзана со тој струен ток. Падот на потенцијалот означува присуство на рудно тело кое привидно го нарушува "хомогенитетот" на дадената средина, што значи и детектирање на самото рудно тело.

ГЕОЛОШКА ГРАДБА НА КОЧАНСКА ДЕПРЕСИЈА

Во геолошката градба на Кочанската котлина се застапени карпи од прекамбриска, палеозоиска, мезозоиска (јурска) терциерна и квартерна старост (сл. 1).

По својот структурно - морфолошки облик, Кочанската котлина, на чиј простор се наоѓа и истражуваниот локалитет, преставува типичен тектонски грабен, продукт на неотектонските процеси во касната Алписка орогенеза. Оваа структура има протегање исток - запад и ја сече структурата на Вардарската зона од запад и Српско - Македонскиот масив од исток односно се наоѓа на самиот контакт од овие геотектонски единици. Контактот на овие две единици се карактеризира со длабока интензивна тектоника со присуство на плутонити и вулканити т.е. со релативно млада магматска активност која можеме да ја сметаме за зона на терциерна магматска реактивизација (Кратовско - Злетовски вулканизам).

Сл. 1. Прегледна геолошка карта на Кочанскиот грабен

ГЕОЕЛЕКТРИЧЕН МОДЕЛ НА КОЧАНСКАТА ДЕПРЕСИЈА

Геоелектричниот модел на истражуваниот терен на Кочанската депресија е добиен со примена на геоелектрични мерења, односно верткално геоелектрично сондирање (VES), при што е користена методата на привидна геоелектрична отпорност на средината со Шлумбергеров распоред на електроди (сл. 2).

Сл. 2. Шлумбергеров распоред на електроди

Симетричен распоред од четири електроди каде што AO = OB = AB/2, а OM = ON = MN/2 при што MN/2 е значително помало од AB/2 се нарекува Шлумбергеров распоред на електроди.

Единица за пад на напонот на средината е [mV], а единица за јачина на струјата која се пропушта низ струјните електроди е [mА].

Единица со која се мери привидната геоелектрична отпорност e [(m].

Геоелектричниот модел на истражуваниот терен на Кочанската депресија, е разработен во два профила со шест сонди (сл. 3). Добиените дијаграми и профилот се дадени на сл. 4 до 10.

Мерните податоци добиени од Terrameter SAS 1000 од сите шест сонди се дадени во табела 1.

Табела 1. Мерни податоци

| Привидна отпорност (Ωm) |
| --- |
| СОНДА |
| AB/2 (m) | MN (m) | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 |
| 2,5 | 0.3 | 28.153 | 38.113 | 94.049 | 26.58 | 60.473 | 4.6787 |
| 4 | 0.3 | 30.974 | 39.212 | 74.425 | 27.638 | 125 | 14.949 |
| 6 | 0.3 | 38.226 | 41.867 | 50.471 | 33.07 | 86.447 | 3.8476 |
| 8 | 0.3 | 41.718 | 43.89 | 45.832 | 36.383 | 77.75 | 58.027 |
| 10 | 1 | 44.06 | 47.209 | 47.371 | 43.082 | 55.966 | 233.86 |
| 15 | 1 | 45.451 | 52.125 | 50.463 | 43.733 | 52.443 | 52.146 |
| 20 | 1 | 46.112 | 55.649 | 52.144 | 51.066 | 56.654 | 57.097 |
| 30 | 3 | 54.589 | 57.81 | 58.606 | 41.564 | 55.558 | 20.263 |
| 40 | 3 | 27.327 | 61.187 | 68.607 | 32.335 | 53.714 | 370.21 |
| 60 | 3 | 72.597 | 70.897 | 71.57 | 23.348 | 49.95 | 10720 |
| 80 | 3 | 87.719 | 77.686 | 69.877 | 20.553 | 15.866 | 66.498 |
| 100 | 10 | 52.994 | 78.902 | 70.252 | 20.236 | 1.0715 | 2920 |
| 150 | 10 | 53.724 | 70.641 | 65.395 | 25.003 | 35.502 | 64.818 |
| 200 | 10 | 63.008 | 56.809 | 52.62 | 16.451 | 6.3668 | 64.469 |
| 250 | 10 | 46.005 | 49.497 | 42.669 | 80.271 | 4.0988 | 52.85 |
| 300 | 30 | 36.339 | 42.284 | 33.716 | 67.431 | 32.841 | 48.369 |
| 400 | 30 | 63.804 | 27.699 | 25.98 | 100.98 | 8.1365 | 47.447 |

Сл. 3. Карта со поставени геофизички профили и сонди

Сл. 4. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-1

Сл. 5. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-2

Сл. 6. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-3

Сл. 8. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-5

Сл. 9. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-6

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  НА  ГЕОЕЛЕКТРИЧНИОТ  МОДЕЛ

Геоелектричните профили Pseudo cross-section и Resistivity cross-section (сл. 10) ги прикажуваат средините, односно  геолошките слоеви кои имаат различна привидна електрична отпорност која се движи од околу 20 [(m] до 80 [(m].

Ако се направи корелација на податоците добиени при овие мерења и мерењата од поранешните истражувања, се забележува дека во глобала интерпретацијата е иста, со напомена дека при овие мерења најмногу е опфатен просторот до 100 метри длабочина, каде што подетално се издвоени слоевите со различна привидна отпорност.

На профилот за отпорноста јасно се издвоени две средини со различен специфичен електричен отпор. Од нив се гледа дека поблизу до површината се водоносните хоризонти кои се со помал специфичен отпор, додека во подлабоките делови се јавуваат изолаторските слоеви.

Од анализата на геолошката карта на истражуваниот терен може да се заклучи дека издвоените слоеви според различните вредности на специфичниот отпор добро корелираат, односно дека просторите со намалена специфична отпорност (колекторските системи) се преставени со квартерни седименти.

Сл. 10. Геоелектричен профил

ЗАКЛУЧОК

Геоелектричните истражувања, односно сондирање, јасно ги маркираат границите на хоризонталните слоеви со различна специфична отпорност.

На истражуваниот терен, обемот на теренски мерења не дава можност за дефинирање на вертикални структури (раседи или контакти).

Од анализата на добиените резултати, односно дијаграми, може да се каже дека корелацијата помеѓу геолшката средина и геоелектричниот модел е добра, односно може да се заклучи дека издвоените слоеви според различните вредности на специфичниот отпор добро корелираат, т.е. средините кои се со намален специфичен електричен отпор се претставени со квартерни седименти.

Јасно се издвојуваат зоните со изразен хидропотенцијал (намален специфичен отпор), односно потврдени се колекторските системи кои имаат мал

специфичен електричен отпор и изолаторските системи.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

1. Арсовски М., „Тектоника на Македонија“, Рударско - геолошки факултет - Штип, 1997

2. Геолошка карта на Македонија, лист Кочани, 1:100 000

3. Делипетров Т., „Основи на геофизика“,Рударско - геолошки факултет - Штип, 2003

4. Jakosky J., "Geofizička istraživanja", Subotica, 1960

5. Slimak Š., "Inženjerska geofizika", Beograd, 1996

6. Прирачник за користење на  ABEM Terrameter SAS 1000

7. Прирачник за користење на софтверот за анализа и интерпретација на податоци од геолектрично сондирање IPI2Win

8. Толкувач на геолошката карта на Македонија, лист Кочани